Национальный комплекс

нормативно-технических документов в строительстве

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

_______________________________________________________________________________

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

И ТЕРРИТОРИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ

СНБ 2.02.04-03

Издание официальное

Министерство архитектуры и строительства

Республики Беларусь

Минск 2004

# СНБ 2.02.04-03

УДК [69+614.841.33](083.74) Ключевые слова: разрыв противопожарный, полоса минерализованная, степень огнестойкости здания и сооружения, класс функциональной пожарной опасности здания и сооружения, категория взрывопожарной и пожарной опасности.

### Предисловие

1	РАЗРАБОТАНЫ Техническим комитетом по техническому нормированию и стандартизации в строительстве «Пожарная безопасность» (ТКС 03) при научно-проектно-производственном республиканском унитарном предприятии «Стройтехнорм» (РУП «Стройтехнорм»).

ВНЕСЕНЫ РУП «Стройтехнорм».

2	УТВЕРЖДЕНЫ Приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 10 сентября 2003 г. № 178.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ Главным управлением строительной науки и нормативов Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь за  № 217 от 17 октября 2003 г.

В Национальном комплексе нормативно-технических документов в строительстве настоящие строительные нормы входят в блок 2.02 «Пожарная безопасность».

- ВЗАМЕН СНБ 3.01.04-02 (раздел 14, за исключением пункта 14.3); СНиП II-89-80 (пункты 3.28, 3.29, 3.32—3.35, 3.37, 3.43, 3.46, таблицы 1, 2, 3 и 6 поз. 3—9); СНиП II-97-76 (пункты 3.17, 3.24, 3 25, 4.3 второй абзац, 4.13, 4.14 первый абзац, 4.16, таблицы 3 и 4); ВСН 43-85**/Госгражданстрой (пункты 1.2—1.4, 1.8, примечание 3 к таблице, пункты 1.5, 2.4).

#### Срок первой проверки — 2008 год, периодичность проверки — 5 лет.

Настоящие строительные нормы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.

## ________________________________________________________________________________

## Изданы на русском языке.

© Минстройархитектуры, 2004

ii

##### СНБ 2.02.04-03

Содержание

- Область применения	1

###### Нормативные ссылки	1

- Определения	2

- Общие положения	2

- Зонирование территорий поселений и предприятий	2

- Противопожарные разрывы	3

- Прокладка инженерных сетей и технологических коммуникаций	5

- Пожарные депо	6

- Проезды и подъезды к зданиям и сооружениям. Въезды на территорию предприятий	7

Приложение А	9

Приложение Б	12

iii

СНБ 2.02.04-03

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ТЕРРИТОРИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ СУПРАЦЬПАЖАРНАЯ АБАРОНА НАСЕЛЕНЫХ ПУНКТАУ I ТЭРЫТОРЫЙ ПРАДПРЫЕМСТВАУ FIRE-PREVENTION PROTECTION OF THE OCCUPIED ITEMS AND TERRITORIES OF THE ENTERPRISES

Дата введения 2004-07-01

1	Область применения

1.1	Настоящие строительные нормы распространяются на проектирование противопожарной защиты населенных пунктов, территорий предприятий, дачных и садоводческих товариществ при их строительстве, реконструкции и капитальном ремонте и устанавливают требования к противопожарным разрывам между различными зданиями и сооружениями в зависимости от степени их огнестойкости, классов функциональной пожарной опасности и категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, требования к подъездам, проездам и въездам, а также к условиям прокладки инженерных сетей и технологических коммуникаций.

При проектировании складов нефти и нефтепродуктов требования к их размещению на территориях населенных пунктов и предприятий следует принимать в соответствии с СНБ 3.02.01.

1.2	Настоящие строительные нормы не распространяются на предприятия по изготовлению, использованию, хранению и утилизации взрывчатых веществ.

2	Нормативные ссылки

В настоящих строительных нормах использованы ссылки на следующие нормативно-технические документы:

СНБ 2.02.01-98 Пожарно-техническая классификация зданий, строительных конструкций и материалов

СНБ 3.01.01-96 Состав, порядок разработки и согласования градостроительных проектов

СНБ 3.01.04-02 Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов

СНБ 3.02.01-98 Склады нефти и нефтепродуктов

СНБ 3.02.02-03 Здания и сооружения пожарных депо

СНБ 3.03.02-97 Улицы и дороги городов, поселков и сельских населенных пунктов

СНБ 4.03.01-98 Газоснабжение

СТБ 11.0.02-95 ССПБ. Пожарная безопасность. Общие термины и определения

СТБ 11.0.03-95 ССПБ. Пассивная противопожарная защита. Термины и определения

СТБ 11.0.04-95 ССПБ. Организация тушения пожаров. Термины и определения

СТБ 1154-99 Жилище. Основные положения

СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы

СНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов

ГОСТ 12.1.033-81 ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения

ГОСТ 9238-83 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм

________________________________________________________________________________

Издание официальное	1

СНБ 2.02.04-03

НПБ 5-2000 Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности

НПБ 38-2003 Автозаправочные станции

ПУЭ Правила устройства электроустановок.

3	Определения

В настоящих строительных нормах приняты термины и определения, приведенные в СТБ 11.0.02, СТБ 11.0.03, СТБ 11.0.04, СТБ 1154, ГОСТ 12.1.033, СНБ 3.01.01, СНБ 3.02.01, а также применены следующие термины с соответствующими определениями:

Полоса противопожарная минерализованная — полоса, устраиваемая между границами застройки населенных пунктов (территорий предприятий) и лесными массивами (участками залегания торфа) путем вспашки минерального грунта с растительностью, вспашки торфа вместе с минеральным грунтом либо засыпки торфа слоем минерального грунта.

Радиус обслуживания пожарным депо — расстояние, измеряемое от ворот здания пожарного депо по кратчайшему пути следования пожарной аварийно-спасательной техники по дорогам общего пользования до обслуживаемых зданий (сооружений).

Разрыв противопожарный — расстояние в свету между наружными стенами или другими конструкциями зданий (сооружений). При наличии выступающих более чем на 1 м конструкций зданий или сооружений, выполненных из горючих материалов, принимается расстояние между этими конструкциями.

4	Общие положения

Противопожарная защита населенных пунктов и территорий предприятий должна обеспечиваться:

- зонированием территорий населенных пунктов и предприятий для обеспечения безопасной эксплуатации пожаровзрывоопасных производств с учетом абсолютных отметок рельефа местности и преобладающих ветров;

- нормированием противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями, размещаемыми на территориях поселений и предприятий; между зданиями и сооружениями и лесными массивами; между зданиями и сооружениями и торфяными разработками; между лесными массивами и торфяными разработками;

- нормированием условий прокладки инженерных и технологических сетей;

- наличием на территории населенных пунктов и предприятий пожарных аварийно-спасательных подразделений, размещаемых с учетом установленных настоящими строительными нормами радиусов обслуживания ими защищаемых объектов, а также их технического оснащения пожарной аварийно-спасательной техникой;

- обустройством проездов и подъездов к зданиям и сооружениям, водоисточникам, а также въездов (выездов) на территорию предприятий.

5	Зонирование территорий поселений и предприятий

- Здания и сооружения промышленных предприятий категорий А, Б и В1—В3, наружные установки категорий Ан, Бн, Вн по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с НПБ 5, склады минеральных удобрений, химических средств защиты растений, а также сильнодействующих ядовитых веществ следует размещать вне селитебной территории поселений с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к ним. При этом расстояние от границ участка промышленного предприятия до жилых зданий, участков дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, учреждений здравоохранения и отдыха следует принимать не менее 50 м.

- Наружные технологические установки с открытым источником огня или выбросом искр следует размещать с подветренной стороны по отношению к открытым складам ЛВЖ, ГЖ, ГГ и твердых горючих веществ.

- Этажность зданий и сооружений должна соответствовать требованиям нормативно-технических документов.

При технико-экономическом обосновании и разработке комплекса противопожарных мероприятий, включая расчет сил и средств активной противопожарной защиты, по согласованию с центральным органом государственного пожарного надзора допускается проектировать здания большей этажности.

2

СНБ 2.02.04-03

6 Противопожарные разрывы

6.1 Противопожарные разрывы (далее — разрывы) в зависимости от степени огнестойкости зданий следует принимать:

- между зданиями классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5.4 по СНБ 2.02.01 — по таблице 1;

- между зданиями классов Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5.4 и зданиями и сооружениями классов Ф5.1, Ф5.2, Ф5.3, а также между зданиями и сооружениями классов Ф5.1, Ф5.2, Ф5.3 — по таблице 2.

Таблица 1

| Степень огнестойкости здания | Минимальные разрывы между зданиями классов Ф1—Ф4, Ф5.4 в зависимости от степени их огнестойкости, м |
| --- | --- |
|  | I—IV | V, VI | VII, VIII |
| I—IV V, VI VII, VIII | 6 8 10 | 8 8 10 | 10 10 15 |

Таблица 2

| Степень огнестойкости зданий и сооружений | Минимальные разрывы между зданиями и сооружениями в зависимости от степени их огнестойкости и категории по взрывопожарной и пожарной опасности по НПБ.5, м |
| --- | --- |
|  | I—IV | V, VI | VII, VIII |
| I—IV | Не нормируются — для зданий и сооружений категорий Г и Д 9 — для зданий и сооружений категорий А, Б и В | 9 | 12 |
| V, VI | 9 | 12 | 15 |
| VII, VIII | 12 | 15 | 18 |

- Разрывы между зданиями каркасной и щитовой конструкции VIII степени огнестойкости высотой два этажа, а также между зданиями, в кровлях которых для верхнего водоизоляционного ковра используются материалы групп распространения пламени РП 3 и РП 4 без дополнительного защитного слоя, необходимо увеличивать на 20 %.

- Разрывы между стенами зданий, не имеющими оконных проемов, допускается уменьшать на 20 %, за исключением зданий V—VIII степеней огнестойкости.

- Разрывы между одноквартирными и блокированными жилыми домами и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного земельного участка (независимо от суммарной площади застройки) не нормируются.

Разрывы между хозяйственными постройками (сараями, гаражами, банями), расположенными вне территории усадебных участков, не нормируются при условии, если площадь застройки сблокированных хозяйственных построек не превышает 800 м2. Разрывы между группами сблокированных хозяйственных построек принимаются по таблице 1.

6.5	Разрывы от одноквартирных и блокированных жилых домов и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани) на придомовой территории до одноквартирных и блокированных жилых домов и хозяйственных построек на соседних участках принимаются по таблице 1.

Указанные разрывы, а также разрывы между одноквартирными и блокированными жилыми домами и хозяйственными постройками (сараями, гаражами, банями) не нормируются при суммарной площади застройки (включая незастроенную площадь между ними), не превышающей наибольшую допустимую площадь пожарного отсека здания без противопожарных стен согласно требованиям нормативно-технических документов. При этом допускается принимать площадь пожарного отсека по самой низкой степени огнестойкости здания (постройки), принимаемого в расчете суммарной площади застройки.

6.6	Разрывы между соседними строениями садоводческих и дачных товариществ в пределах двух в одном ряду или четырех при двухрядном расположении садовых участков не нормируются.

3

СНБ 2.02.04-03

Разрывы между крайними строениями этих пар (групп), относящихся к зданиям VIII степени огнестойкости должны быть не менее 15 м, а для зданий других степеней огнестойкости — не менее 10 м.

- Разрывы между зданиями I—IV степеней огнестойкости независимо от классов их функциональной пожарной опасности допускается не нормировать при условии, что стена более высокого здания, расположенного напротив другого здания, является противопожарной 1 типа.

- Разрывы между зданиями и сооружениями, располагаемыми на территории предприятий, не нормируются, если сумма площадей пожарных отсеков всех зданий или сооружений независимо от степени их огнестойкости не превышает площадь пожарного отсека, допускаемую для наиболее пожароопасной категории и низшей степени огнестойкости здания или сооружения.

- Разрывы между зданиями и сооружениями I—IV степеней огнестойкости классов функциональной пожарной опасности Ф5.1 и Ф5.3 категорий по взрывопожарной и пожарной опасности А, Б, и В1—В3 допускается уменьшать от 9 до 6 м в случае оборудования их установками автоматического пожаротушения, а также для указанных зданий и сооружений, относящихся к категории В4 по пожарной опасности.

- Разрывы между открытыми технологическими установками, агрегатами и оборудованием, а также между ними и зданиями (сооружениями) следует принимать по ведомственным и отраслевым правилам безопасности и нормам технологического проектирования.

- Разрывы от открытых наземных складов до зданий и сооружений, а также разрывы между указанными складами следует принимать не менее указанных в приложении А.

- Разрывы от газгольдеров для горючих газов до зданий и сооружений следует принимать не менее указанных в приложении Б.

- Разрывы от границ застройки городских населенных пунктов следует принимать, м:

- до мест разработки или открытого залегания торфа	— не менее 100;

- до лесного массива хвойных и смешанных пород	— 50;

- до лесного массива лиственных пород	— 20.

Разрывы от границ застройки сельских населенных пунктов садоводческих товариществ, общественных зданий и сооружений (загородных учреждений здравоохранения, отдыха, туризма и др.) следует принимать, м:

- до мест разработки или открытого залегания торфа	— не менее 50;

- до лесного массива хвойных и смешанных пород	— 25;

- до лесного массива лиственных пород	— 15.

При невозможности соблюдения между границами застройки и открытого залегания торфа требуемых разрывов допускается в пределах указанных разрывов устраивать противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 2 м. Полосы выполняются путем:

- вспашки торфа вместе с минеральным грунтом на глубину удвоенной толщины слоя торфа (при толщине слоя торфа менее 0,5 м);

- засыпки торфа слоем минерального грунта толщиной не менее 0,5 м (при толщине слоя торфа более 0,5 м).

6.14	Разрывы от зданий и сооружений категорий по взрывопожарной и пожарной опасности А, Б, В1—В4, в зависимости от степени их огнестойкости, до оси ближайшей колеи железной дороги общей сети или края автомобильной дороги следует принимать по таблице 3.

Таблица 3

| Наименование объекта, до которого нормируются противопожарные разрывы | Разрывы, м, от зданий и сооружений в зависимости от степени их огнестойкости |
| --- | --- |
|  | I—IV | V, VI | VII, VIII |
| Железная дорога общей сети: |  |  |  |
| на станциях | 60 | 80 | 100 |
| на разъездах и платформах | 60 | 60 | 80 |
| на перегонах | 40 | 40 | 50 |
| Автомобильные дороги общей сети по СНБ 3.03.02 категорий: |  |  |  |
| I—III | 30 | 40 | 50 |
| IV, V | 20 | 20 | 30 |

4

СНБ 2.02.04-03

Разрывы от оси внутризаводских железнодорожных путей (кроме путей, по которым производятся перевозки жидкого чугуна, шлака и горячих слитков) до зданий и сооружений следует принимать по таблице 4.

Таблица 4

| Здания и сооружения | Разрывы от оси внутризаводских железнодорожных путей, м, до зданий и сооружений при колее, мм |
| --- | --- |
|  | 1520 | 750 |
| Склад круглого леса емкостью до 10 000 м3 | 5 | 4,5 |
| Склад пиломатериалов, щепы и опилок емкостью до 5000 м3 | 10 | 9,5 |
| Склад легковоспламеняющихся жидкостей емкостью до 2000 м3 | 20 | 19,5 |
| Склад горючих жидкостей емкостью до 10 000 м3 | 10 | 9,5 |
| Склад каменного угля емкостью до 100 000 т | 5 | 4,5 |
| Склад фрезерного торфа емкостью до 10 000 т | 10 | 9,5 |
| Склад кускового торфа емкостью до 10 000 т | 10 | 9,5 |
| Примечание — Разрывы, указанные в таблице, следует назначать с учетом примечания 5 таблицы А.1. |

6.15 Разрывы от зданий классов Ф1—Ф4 до складов ГЖ, предусматриваемых в составе котельных, дизельных электростанций и других энергетических объектов, обслуживающих указанные здания, следует принимать не менее установленных в таблице 5.

Таблица 5

| Вместимость склада с ГЖ, м3 | Разрывы от зданий классов Ф1—Ф4 до складов ГЖ, м, в зависимости от степени огнестойкости зданий |
| --- | --- |
|  | I—IV | V, VI | VII, VIII |
| Св. 800 до 10 000 включ. | 40 | 45 | 50 |
| " 100 " 800 " | 30 | 35 | 40 |
| " 100 " | 20 | 25 | 30 |

- Разрывы между зданиями и сооружениями автозаправочной станции (далее — АЗС), а также от зданий и сооружений АЗС до объектов, к ней не относящихся, следует принимать в соответствии с НПБ 38.

- Разрывы от наружных газопроводов и относящихся к ним зданий, сооружений и наружных установок до зданий и сооружений населенных мест и предприятий должны соответствовать требованиям СНБ 4.03.01.

- В пределах разрывов между зданиями и сооружениями, размещаемыми на территориях населенных пунктов и предприятий, допускается посадка древесно-кустарниковых насаждений лиственных пород, огородов, размещение открытых складов негорючих материалов при условии обеспечения проезда пожарных аварийно-спасательных автомобилей.

7 Прокладка инженерных сетей и технологических коммуникаций

- По селитебной территории населенных пунктов не допускается транзитная прокладка трубопроводов с ЛВЖ и ГЖ, а также со сжиженными горючими газами (далее — ГГ), которые предназначаются для снабжения предприятий.

- Магистральные трубопроводы следует прокладывать за пределами территории населенных мест в соответствии со СНиП 2.05.06. При прокладке трубопроводов для нефтепродуктов на территориях населенных мест следует руководствоваться СНиП 2.05.13.

7.3	Трубопроводы, транспортирующие ЛВЖ, ГЖ и ГГ, не допускается прокладывать:

— под зданиями и сооружениями;

5

СНБ 2.02.04-03

- в канале или тоннеле совместно с кабелями силовыми и освещения, за исключением кабелей для освещения самого канала или тоннеля;

- в канале или тоннеле с трубопроводами тепловых сетей, совместно с газопроводами сжиженного газа, кислородо- и азотопроводами, с трубопроводами холода, летучих химически едких и ядовитых веществ, со стоками бытовой канализации, противопожарным водопроводом;

- под тоннелями и другими подземными сооружениями;

- по торфяникам с глубиной залегания торфа более 1 м.

В каналах и тоннелях допускается размещение газопроводов ГГ с давлением до 0,6 МПа совместно с другими трубопроводами и кабелями связи при условии устройства вентиляции и освещения в каналах и тоннелях.

Каналы и тоннели, предназначенные для размещения трубопроводов с ЛВЖ, ГЖ, ГГ и (или) токсичными газами, токсичными жидкостями, должны иметь выходы не реже чем через 60 м, а также на входе и выходе из них.

- Подземные сети противопожарного водопровода, газопроводов с горючими и токсичными газами не допускается прокладывать в пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов, галерей и контактной сети.

- Надземные инженерные сети не допускается прокладывать:

- транзитные внутриплощадочные трубопроводы с ЛВЖ, ГЖ и ГГ — по эстакадам, отдельно стоящим колоннам и опорам, выполненным с применением горючих материалов, а также по стенам и кровлям зданий, за исключением зданий I—IV степеней огнестойкости категорий по взрывопожарной и пожарной опасности В1—В4, Г и Д;

- трубопроводы с ГЖ и газообразными продуктами — в галереях, если смешение продуктов может вызвать взрыв или пожар;

- трубопроводы с ЛВЖ, ГЖ и ГГ — по зданиям, в которых хранятся или обращаются взрывоопасные материалы;

- газопроводы с ГГ — по территории складов с ЛВЖ, ГЖ и горючими материалами.

- Надземные трубопроводы с ЛВЖ и ГЖ, прокладываемые на отдельных опорах, эстакадах и других сооружениях, следует размещать на расстоянии не менее 3 м от стен зданий с проемами. В зданиях со стенами без проемов это расстояние может быть уменьшено до 0,5 м.

- Высота от уровня земли до низа труб или поверхности изоляции трубопроводов с ЛВЖ, ГЖ и ГГ должна быть в местах пересечения ими:

- пешеходных дорожек — не менее 2,2 м;

- автодорог (от верха покрытия проезжей части) — 5 м;

- железнодорожных путей — по ГОСТ 9238;

- трамвайных путей — 7,1 м (от головки рельса);

- контактной сети троллейбуса — 7,3 м (от верха покрытия проезжей части дороги);

- внутренних железнодорожных подъездных путей для перевозки горячего шлака или других раскаленных материалов (от головки рельса) — 10 м;

- при устройстве тепловой защиты трубопроводов негорючим материалом — 6 м.

7.8	Выбор способа размещения силовых электрических кабельных линий следует предусматривать в соответствии с требованиями ПУЭ и других нормативно-технических документов.

8 Пожарные депо

8.1	Пожарные депо на территориях предприятий следует проектировать исходя из радиуса обслуживания ими зданий и сооружений.

Радиус обслуживания пожарным депо зданий и сооружений, когда на пути следования к ним имеются регулируемые железнодорожные переезды, следует принимать по согласованию с территориальными органами государственного пожарного надзора.

8.2	Радиус обслуживания пожарным депо зданий и сооружений, размещаемых на территориях предприятий, принимается для зданий и сооружений, км:

- категорий А, Б и В1—В3, занимающих более 50 % всей площади застройки,	— 2;

- категорий А, Б и В1—В3, занимающих до 50 % общей площади застройки,	— 4;

—	категорий В4, Г1—Г2 и Д	— 4.

Радиус обслуживания для зданий и сооружений VI—VIII степеней огнестойкости с площадью застройки, составляющей более 50 % всей площади застройки предприятия, следует уменьшать на 40 %.

6

СНБ 2.02.04-03

- Радиус обслуживания пожарным депо зданий и сооружений, размещаемых на территориях населенных пунктов, следует принимать не более 3 км в городах и не более 10 км в сельской местности.

- В случае превышения установленных в 8.2 и 8.3 радиусов обслуживания пожарными депо объектов допускается по согласованию с территориальными органами государственного пожарного надзора предусматривать строительство пожарных постов, соответствующих требованиям СНБ 3.02.02. При этом разрывы между зданиями и сооружениями принимаются по соответствующему обоснованию.

- Здания и сооружения пожарных депо в населенных пунктах и на предприятиях должны соответствовать требованиям СНБ 3.02.02.

- Площадь земельного участка для пожарного депо, его тип, количество и типы пожарной аварийно-спасательной техники в пожарных депо принимаются по СНБ 3.02.02 по согласованию с территориальным органом государственного пожарного надзора:

- для поселения — при разработке генерального плана застройки. При этом количество пожарной аварийно-спасательной техники в пожарных депо, размещаемых на территории поселений, в зависимости от количества жителей в них должно быть не менее указанного в таблице 6;

- для предприятий — заказчиком в задании на проектирование.

8.7	Расстояние от границ земельных участков пожарных депо до красной линии в сельских и городских населенных пунктах должно быть не менее 10 м.

Таблица 6

| Количество жителей, тыс. чел. | Количество единиц пожарной аварийно-спасательной техники, шт |
| --- | --- |
| До 1 включ. | 1 |
| Св. 1 " 7 " | 2 |
| " 7 " 20 " | 1 на каждые 4000 чел. |
| " 20 " 50 " | 1 то же 5000 " |
| " 50 " 100 " | 1 " 6000 " |
| " 100 " 200 " | 1 " 7000 " |
| " 200 " 500 " | 1 " 8000 " |
| " 500 " 1000 " | 1 " 10 000 " |
| " 1000 " 2000 " | 1 " 15 000 " |
| " 2000 и более | 1 " 20 000 " |

9 Проезды и подъезды к зданиям и сооружениям. Въезды на территорию предприятий

- Размещение и трассировка улиц, проездов, дорог и межмагистральных территорий определяется генеральными планами застройки населенных пунктов в соответствии с СНБ 3.01.04. Проектирование улиц, проездов и дорог, установление расстояний от проезжих частей улиц, местных и боковых проездов до линий застройки, а также расстояний от проездов до стен зданий следует осуществлять по СНБ 3.03.02. При этом в пределах этих расстояний не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку высокорастущих деревьев. В конце проезжих и тупиковых улиц, проездов и дорог, а также однополосных проездов населенных мест и предприятий следует устраивать разворотные площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота пожарной техники. Использование разворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.

- К зданиям и сооружениям промышленных предприятий по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарной аварийно-спасательной техники: с одной стороны — при ширине здания или сооружения до 18 м и с двух продольных сторон — при ширине более 18 м, а также устройстве замкнутых или полузамкнутых дворов.

- К зданиям с площадью застройки более 10 га или шириной более 100 м подъезд для пожарной аварийно-спасательной техники должен быть обеспечен со всех сторон.

В случаях, когда по производственным условиям не требуется устройства дорог, подъезд пожарной аварийно-спасательной техники допускается предусматривать по спланированной поверхности, укрепленной по ширине не менее 3,5 м в местах проезда при глинистых и песчаных грунтах различными местными материалами с созданием уклонов, обеспечивающих естественный отвод поверхностных вод.

7

СНБ 2.02.04-03

- К естественным и искусственным водоемам, расположенным на территориях поселений и предприятий, следует устраивать подъезды и площадки с твердым покрытием (пирсы) размером не менее 12x12 м, предназначенные для забора с них воды пожарными автомобилями.

- При технико-экономическом обосновании по согласованию с органами государственного пожарного надзора допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автодороги до крайней оси производственных зданий и сооружений до 60 м при условии устройства к зданиям и сооружениям тупиковых проездов с площадками для разворота пожарной аварийно-спасательной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от зданий и сооружений до площадок для разворота пожарных машин должно быть не менее 5 и не более 15 м, а расстояние между тупиковыми дорогами не должно превышать 100 м.

- Предприятия, площадь территории которых составляет более 5 га, а также участки территорий предприятий площадью более 5 га, выделенные оградами, должны иметь не менее двух равномерно рассредоточенных автомобильных въездов.

При размере стороны площадки предприятия более 1000 м и расположении ее вдоль улицы или автомобильной дороги на этой стороне следует предусматривать не менее двух въездов на площадку. Расстояние между въездами не должно превышать 1500 м.

9.7	Ворота автомобильных въездов на площадку предприятия должны быть, как правило, распашными. Электрический привод открывания ворот должен дублироваться независимым механическим (ручным) приводом.

8

СНБ 2.02.04-03

Приложение А

(обязательное)

Таблица А.1	В метрах

| Склады | Разрывы от складов до зданий и сооружений при степени их огнестойкости | Разрывы между складами |
| --- | --- | --- |
|  |  | каменного угля | фрезерного торфа | кускового торфа | лесоматериалов (круглых и пиленых) и дров | щепы и опилок | легковоспламеняющихся жидкостей | горючих жидкостей |
|  | I—IV | V, VI | VII, VIII | емкостью, т | емкостью, м3 |
|  |  |  |  | от 1000 до 100 000 | менее 1000 | от 1000 до 10000 | менее 1000 | от 1000 до 10000 | менее 1000 | от 1000 до 10000 | менее 1000 | от 1000 до 5000 | менее 1000 | св. 1000 до 2000 | от 600 до 1000 включ. | менее 600 | св. 5000 до 10 000 | от 3000 до 5000 включ. | менее 3000 |
| Каменного угля емкостью, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от 1000 и более | 6 | 6 | 12 | —* | —* | 12 | 12 | 6 | 6 | 24 | 18 | 24 | 18 | 18 | 12 | 6 | 18 | 12 | 6 |
| менее 1000 | Не нормируется | 6 | 12 | —* | —* | 12 | 12 | 6 | 6 | 24 | 18 | 24 | 18 | 18 | 12 | 6 | 12 | 6 | 6 |
| Фрезерного торфа емкостью, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от 1000 до 10 000 | 24 | 30 | 36 | 12 | 12 | —* | —* | —* | —* | 42 | 36 | 42 | 36 | 42 | 36 | 30 | 42 | 36 | 30 |
| менее 1000 | 18 | 24 | 30 | 12 | 12 | —* | —* | —* | —* | 42 | 36 | 42 | 36 | 42 | 36 | 30 | 42 | 36 | 30 |
| Кускового торфа емкостью, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от 1000 до 10 000 | 18 | 18 | 24 | 6 | 6 | —* | —* | —* | —* | 42 | 36 | 42 | 36 | 36 | 30 | 24 | 36 | 30 | 24 |
| менее 1000 | 12 | 15 | 18 | 6 | 6 | —* | —* | —* | —* | 42 | 36 | 42 | 36 | 36 | 30 | 24 | 36 | 30 | 24 |
| Лесоматериалов (круглых и пиленых) и дров емкостью, м3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от 1000 до 10 000 | 15 | 24 | 30 | 24 | 24 | 42 | 42 | 42 | 42 | —* | —* | 36 | 30 | 42 | 36 | 30 | 42 | 36 | 30 |
| менее 1000 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 | 36 | 36 | 36 | 36 | —* | —* | 36 | 30 | 36 | 30 | 24 | 36 | 30 | 24 |

9

СНБ 2.02.04-03

Продолжение таблицы А.1	В метрах

| Склады | Разрывы от складов до зданий и сооружений при степени их огнестойкости | Разрывы между складами |
| --- | --- | --- |
|  |  | каменного угля | фрезерного торфа | кускового торфа | лесоматериалов (круглых и пиленых) и дров | щепы и опилок | легковоспламеняющихся жидкостей | горючих жидкостей |
|  | I—IV | V, VI | VII, VIII | емкостью, т | емкостью, м3 |
|  |  |  |  | от 1000 до 100000 | менее 1000 | от 1000 до 10000 | менее 1000 | от 1000 до 10000 | менее 1000 | от 1000 до 10000 | менее 1000 | от 1000 до 5000 | менее 1000 | св. 1000 до 2000 | от 600 до 1000 включ. | менее 600 | св. 5000 до 10000 | от 3000 до 5000 включ. | менее 3000 |
| Щепы и опилок емкостью, м3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от 1000 до 5000 | 18 | 30 | 36 | 24 | 24 | 42 | 42 | 42 | 42 | 36 | 36 | —* | —* | 42 | 36 | 30 | 42 | 36 | 30 |
| менее 1000 | 15 | 18 | 24 | 18 | 18 | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 | 24 | —* | —* | 36 | 30 | 24 | 36 | 30 | 24 |
| Легковоспламеняющихся жидкостей емкостью, м3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| св. 1000 до 2000 | 30 | 30 | 36 | 18 | 18 | 42 | 42 | 36 | 36 | 42 | 36 | 42 | 36 | —* | —* | —* | —* | —* | —* |
| от 600 " 1000 | 24 | 24 | 30 | 12 | 12 | 36 | 36 | 30 | 30 | 36 | 30 | 36 | 30 | —* | —* | —* | —* | —* | —* |
| менее 600 | 18 | 18 | 24 | 6 | 6 | 30 | 30 | 24 | 24 | 30 | 24 | 30 | 24 | —* | —* | —* | —* | —* | —* |
| до 300 | 18 | 18 | 24 | 6 | 6 | 30 | 30 | 24 | 24 | 30 | 24 | 30 | 24 | —* | —* | —* | —* | —* | —* |
| менее 300 | 12 | 12 | 18 | 6 | 6 | 24 | 24 | 18 | 18 | 24 | 18 | 24 | 18 | —* | —* | —* | —* | —* | —* |
| Горючих жидкостей емкостью, м3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| св. 5000 до 10 000 | 30 | 30 | 36 | 18 | 18 | 42 | 42 | 36 | 36 | 42 | 36 | 42 | 36 | —* | —* | —* | —* | —* | —* |
| от 3000 " 5000 | 24 | 24 | 30 | 12 | 12 | 36 | 36 | 30 | 30 | 36 | 30 | 36 | 30 | —* | —* | —* | —* | —* | —* |
| менее 3000 | 18 | 18 | 24 | 6 | 6 | 30 | 30 | 24 | 24 | 30 | 24 | 30 | 24 | —* | —* | —* | —* | —* | —* |
| *Размещение одинаковых материалов (в том числе фрезерного и кускового торфа или легковоспламеняющихся и горючих жидкостей) в двух или нескольких складах не допускается. Примечания 1 Для складов пиленых лесоматериалов, а также для складов самовозгорающихся углей при высоте штабеля более 2,5 м разрывы, указанные в таблице до зданий V—VIII степеней огнестойкости, следует увеличивать на 25 %. 2 Указанные в таблице разрывы от складов торфа (фрезерного и кускового), лесоматериалов, ЛВЖ и ГЖ до зданий с производствами категорий А и Б следует увеличивать на 25 %. 3 При совместном хранении ЛВЖ и ГЖ приведенная емкость склада не должна превышать величин, указанных в таблице, при этом приведенная емкость определяется из расчета, что 1 м3 ЛВЖ приравнивается к 5 м3 ГЖ, а 1 м3 емкости наземного хранения приравнивается к 2 м3 емкости подземного хранения. При подземном хранении ЛВЖ или ГЖ указанные в таблице емкости складов могут быть увеличены в 2 раза, а разрывы сокращены на 50 %. |

10

СНБ 2.02.04-03

Окончание таблицы А.1

4 Разрывы от зданий не нормируются: — до склада каменного угля емкостью менее 100 т; — до складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей геометрической емкостью до 100 м3 и до складов каменного угля или торфа (фрезерного или кускового) емкостью до 1000 т, если стена здания, обращенная в сторону этих складов, противопожарная 1 типа. 5 Разрывы, указанные в таблице, следует определять: — для складов каменного угля, торфа (кускового или фрезерного), лесоматериалов и дров, щепы и опилок — от границы площадей, предназначенных для размещения (складирования) указанных материалов; — для складов ЛВЖ и ГЖ — от стенок резервуаров, сливоналивных устройств или границы площадей, предназначенных для размещения тары с указанными жидкостями. 6 Разрывы от складов, указанных в таблице, до открытых площадок (рамп) для хранения оборудования (готовой продукции) в сгораемой таре, следует принимать по графам таблицы для зданий и сооружений VI—VIII степеней огнестойкости. 7 Разрывы между зданиями сельскохозяйственных предприятий в зависимости от их степени огнестойкости и открытыми складами сельскохозяйственной продукции следует принимать согласно таблице А.2.

Таблица А.2

| Склады сельскохозяйственной продукции | Емкость складов | Разрывы, м, от складов до зданий сельскохозяйственных предприятий при степени их огнестойкости |
| --- | --- | --- |
|  |  | I—IV | V, VI | VII, VIII |
| 1 Открытого хранения сена, соломы, льна, конопли, необмолоченного хлеба, хлопка | Не нормируется | 30 | 39 | 48 |
| 2 Открытого хранения табачного и чайного листа, коконов | До 25 т | 15 | 18 | 24 |
| Примечания 1 При складировании материалов под навесами разрывы, указанные в таблице, могут быть уменьшены в 2 раза. 2 Разрывы, указанные в таблице, следует определять от границы площадей, предназначенных для размещения (складирования) указанных материалов. 3 Разрывы от складов указанного в таблице назначения до зданий и сооружений с производствами категорий А, Б и Г1, Г2 увеличиваются на 25 %. 4 Разрывы от складов, указанных в таблице, до складов других горючих материалов следует принимать как до зданий или сооружений VI—VIII степеней огнестойкости. 5 Разрывы от указанных в таблице складов открытого хранения до границ леса следует принимать не менее 100 м. |

11

СНБ 2.02.04-03

Приложение Б

(обязательное)

Таблица Б.1

| Здания и сооружения | Разрывы до зданий и сооружений от газгольдеров, м |
| --- | --- |
|  | поршневых | постоянного объема и с водяным бассейном |
| Общественные здания | 150 | 100 |
| Склад каменного угля емкостью, т: |  |  |
| от 10 000 до 100 000 | 18 | 15 |
| менее 10 000 | 12 | 9 |
| Склад торфа емкостью до 10 000 т | 30 | 24 |
| Склад лесоматериалов и дров емкостью, м3 : |  |  |
| от 1000 до 10 000 | 48 | 42 |
| менее 1000 | 36 | 30 |
| Склад сгораемых материалов (щепы, опилок и т.д.) емкостью, м3: |  |  |
| от 1000 до 5000 | 48 | 42 |
| менее 1000 | 36 | 30 |
| Склад легковоспламеняющихся жидкостей емкостью, м3: |  |  |
| св. 1000 до 2000 | 42 | 36 |
| от 500 " 1000 | 36 | 30 |
| менее 500 | 30 | 24 |
| Склад горючих жидкостей емкостью, м3: |  |  |
| св. 5000 до 10 000 | 42 | 36 |
| от 2500 " 5000 | 36 | 30 |
| менее 2500 | 30 | 24 |
| Производственные и вспомогательные здания промышленных предприятий степеней огнестойкости: |  |  |
| I—IV | 30 | 24 |
| V—VIII | 36 | 30 |
| Промышленные печи на открытом воздухе и установки с открытым огнем | 100 | 100 |

12

СНБ 2.02.04-03

Окончание таблицы Б.1

| Здания и сооружения | Разрывы до зданий и сооружений от газгольдеров, м |
| --- | --- |
|  | поршневых | постоянного объема и с водяным бассейном |
| Полосы отвода железных дорог (до границы): |  |  |
| на перегонах | 42 | 30 |
| на сортировочных станциях | 60 | 48 |
| Полосы отвода автомобильных дорог (до границы) категорий: |  |  |
| I—III | 30 | 21 |
| IV, V | 21 | 15 |
| Железнодорожные или трамвайные пути (до оси), проезжая часть автомобильной дороги (до края), не имеющие полосы отвода | 21 | 21 |
| Примечания 1 Приведенные разрывы относятся к газгольдерным станциям и к отдельно стоящим газгольдерам емкостью более 1000 м3. При газгольдерных станциях или отдельных газгольдерах суммарной емкостью 1000 м3 и менее указанные разрывы следует принимать с коэффициентом при емкости, м3: от 250 до 1000 — 0,7; менее 250 — 0,5. 2 При подземном хранении горючих и легковоспламеняющихся жидкостей указанные разрывы следует уменьшать в 2 раза. 3 Разрывы между газгольдерами и дымовыми трубами следует принимать равными высоте трубы. 4 Разрывы между воздушными электросетями и газгольдерами следует принимать не менее 1,5 высоты опоры этих сетей. 5 Разрывы от газгольдеров кислорода допускается уменьшать в 2 раза. Разрывы от газгольдеров для других негорючих газов следует принимать не менее указанных в таблице 2, как от сооружений I—IV степеней огнестойкости. 6 Емкостью газгольдеров следует считать геометрический объем газгольдеров. |

13